__________________________________________________________________

Указатели  уровня  жидкости  12кч11бк  (ГОСТ 9653-74).

Указатели уровня жидкости 12кч11бк применяются в паровых котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидкости с Ру25 и t=250 град. С.

    Рамки поставляются в сборе с плоским рифленым стеклом. Отражение и преломление лучей света в гранях стекла обеспечивает показание уровня жидкости, принимающей темный оттенок
    Основные размеры указателей приведены в таблице:

| Номер | H, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 300 | 162 | 124 | 2,3 |
| 4 | 360 | 224 | 174 | 3,0 |
| 5 | 390 | 254 | 204 | 3,4 |
| 6 | 420 | 284 | 234 | 3,8 |
| 8 | 490 | 354 | 304 | 4,55 |

Рифленое стекло в рамке является расходным элементом и меняется при изнашивании. Для замены стекла необходимо открутить болты на лицевой поверхности рамки. После замены стекла (прокладок) болты закручиваются строго в порядке указанном на рисунке ниже. Несоблюдение данного порядка может привести к поломке стекла.

На количества от 20 штук действуют скидки на указатели уровня и запорные устройства! См. оптовый прайс.

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru