__________________________________________________________________

## Клапаны электромагнитные 15кч892п (СВВ)

15кч892п относится к запорным клапанам, имеющим электромагнитный привод-защелку (клапан СВВ), предназначен для перекрытия трубопроводов, проводящих пар и воду условным давлением до 16 атмосфер и температурой до +150°С. Управление клапанами может происходить автома-тически или дистанционно. Привод - электромагнитный. Изготовление и поставка по ТУ 3732-012-0021837-2003. Клапаны 15кч892п выпускаются диаметрами условными Ду25, Ду50, Ду65.

Маркировка клапанов в зависимости от рода и значения тока:

15кч892п1м - постоянный ток 110 В
15кч892п2м - постоянный ток 220 В
15кч892п3м - переменный ток 220 В
15кч892п4м - переменный ток 380 В

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Рабочая среда | горячая вода , пар |
| Температура рабочей среды, °С | от +5 до +150 |
| Температура окружающей среды, °С | от +1 до +50 |
| Установочное положение | электромагнитом вверх |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |

| Условный проход ДN, мм | 25 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление рабочее, PN, МПа | 0 ...1,6 |
| Время открытия и закрытия клапана на газообразной среде, не более | 1 сек. | 3 сек. |
| Время открытия клапана на жидкой среде, не более | 2 сек. | 3 сек. |
| Время закрытия клапана на жидкой среде, не более | 3 сек. | 7 сек. |
| Пропуск воздуха в затворе см3/мин не более, при | Pр2 кг/см2 | 15кч892п | 6 | 6 | 6 |
|  | Pр16 кг/см2 |  | 2 | 2 | 4 |
| Тип привода | электромагнитный |
| Питание привода | От переменного (или постоянного) тока - 110В, 220В, 380В |

Материалы основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
| Корпус, крышка | Ковкий чугун КЧ 30-6 |
| Материл уплотнительных поверхностей | фторопласт - 4 |

Наработка на отказ не менее 8000 циклов.

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru