__________________________________________________________________

- Клапан запорный сильфонный, т/ф 15п67п, П26523,

- ТУ 26-07-270-80

| Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | H | D | D1 | d | n |
| П26523-025 | 25 | 160 | 220 | 90 | 85 | 14 | 4 |
| П26523-032 | 32 | 180 | 220 | 105 | 100 | 18 |  |
| П26523-050 | 50 | 230 | 220 | 125 | 125 |  |  |
| П26523-100 | 100 | 350 | 300 | 205 | 170 |  |  |

- Присоединение клапана к трубопроводу - фланцевое.

- Размеры магистральных фланцев - по ГОСТ 12815-80, на PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) для DN 25, 32, 50 и на PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) для DN 100 исполнение 1, ряд 2.

- Рабочее положение клапана – любое.

- Направление подачи среды под золотник.

- Коэффициент сопротивления для DN 25, 32, 50 - не более 5, для DN 100 - не более 6.

- Герметичность в затворе - по классу "А" ГОСТ 9544-93.

- Клапаны вакуумного исполнения должны быть вакуумоплотные в затворе и по отношению к внешней среде по IV классу ОСТ 5.0170-81.

- Таблица применяемости клапана 15с67п

| Наименование рабочей среды | П26523-025, 01, 02, 03, П26523-032, 01, 02, 03, П26523-050, 01, 02, 03, П26523-100, 01 | П26523-025-04-09, П26523-032-04-09, П26523-050-04-09, П26523-100-02-05 |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрация % | Температура оС | Концентрация % | Температура оС |
| Азотная кислота | до 10 | 100 | 20 | 50 |
|  | до 40 | 60 |  |
|  | до 50 | 20 |  |
| Серная кислота | до 60 | 100 | до 30 | 60 |
|  | до 96 | 65 | до 40 | 40 |
|  |  |  | до 70 | 20 |
| Соляная кислота | до 37 | 100 | до 30 | 60 |
|  |  | более 30 | 20 |
| Фосфорная кислота | до 85 | 100 | до 80 | 60 |
| Фтористоводородная кислота | до 30 | 100 | до 40 | 50 |
|  | до 40 | 80 | до 60 | 20 |
|  | до 60 | 27 |  |
| Кремнефтористоводородная кислота | до 35 | 100 | до 30 | 20 |
| Уксусная кислота | до 80 | 100 | до 80 | 40 |
|  |  |  | до 60 | 60 |
| Муравьиная кислота | до 100 | 100 | до 50 | 60 |
| Кислоты: лимонная, масляная, малеиновая, бензойная | любая | 100 | любая | 70 |
| Растворы солей минеральных и органических кислот | любая | 100 | любая | 70 |
| Растворы щелочей | любая | 100 | любая | 70 |
| Сероводород | _ | 100 | _ | 70 |
| Хлористый водород (сухой) газ влажный газ | _ | 25 | _ | _ |
|  | _ | от 20 | 30 | 60 |
| Аммиак газ | _ | 100 | _ | 70 |
| Формальдегид | 50 | 100 | до 40 | 30 |
|  |  |  | до 10 | 40 |
| Предельные углеводороды - метан, бутан, пропан и др. | любая | 100 | _ | _ |
| Четыреххлористый углерод | _ | 100 | _ | _ |
| Этиловый спирт | 96 | 100 | до 96 | 70 |
| Не допускается применять клапан на следующих средах (по исполнениям). | Дымящая азотная кислота, олеум, хлорсульфоновая к-та, перхлорэтилены, циклогексанон, диметил-формамиде, ацетон, кетоны, сложные эфиры. | Тетрагидрoфуран, бензин, тетрамин, трихлорэтилен, тетрахлорметан, триэтаноламин, тетрахлорэтан, бензол, толуол. |

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru