Арматура промышленная трубопроводная
Клапаны регулирующие типа РК-1

Регулирующие клапаны типа РК-1 с мембранными гидравлическими приводами являются исполнительными органами гидравлических и автоматических регуляторов. В комплекте с регулирующим прибором клапаны обеспечивают поддержание заданных параметров ( давление, перепад давлений, расход, уровень неагрессивных жидких и газообразных сред температурой до 180 ˚ С) на энергетических и тепловых объектах , а также защиту этих объектов от нарушения заданного гидравлического режима. Принцип действия клапана заключается в перемещении золотника и изменении тем самым расхода регулирующей среды пропорционально воздействию командного давления Рх, подаваемого в камеру мембранного гидропривода.

Краткая техническая характеристика

| Ду(мм) | Ру(МПа) | Конструкция корпуса | Противодейств. механизмы | Размеры, мм | Масса,кг | Цена с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина строит. | ширина | высота |  | НДС, рубл. |
| H.O.150 | 1.6 | литой | пружинный | 440 | 460 | 960 | 179 | 48000 |
| H.3.150 | 1.6 | литой | пружинный | 440 | 460 | 988 | 209 | 48000 |
| H.O.200 | 1.6 | литой | пружинный | 590 | 460 | 1074 | 271 | 68230 |
| H.3.200 | 1.6 | литой | пружинный | 590 | 460 | 1103 | 301.6 | 78000 |
| H.O.250 | 1.6 | литой | пружинный | 680 | 460 | 1162 | 304 | 140000 |
| H.3.250 | 1.6 | литой | пружинный | 680 | 460 | 1194 | 347.8 | 140000 |
| H.O.300 | 1.6 | литой | пружинный | 900 | 600 | 1435 | 519 | 160000 |
| H.O.400 | 1.6 | сварной | грузовой | 930 | 800 | 1380 | 1142 | 210000 |
| H.O.500 | 1.6 | сварной | грузовой | 1020 | 800 | 1460 | 1144 | 300000 |
| H.O.600 | 1.6 | сварной | грузовой | 1240 | 1000 | 1727 | 1963 | 400000 |
| H.O.700 | 1.6 | сварной | грузовой | 1450 | 1000 | 1857 | 2284 | 450000 |
| H.O.700 | 2.5 | сварной | грузовой | 1450 | 1000 | 1872 | 2650 | дог |

Н.О. - с нормально открытым золотником.

Н.З. - с нормально закрытым золотником.

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru