__________________________________________________________________

| СОСТАВ И УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ |
| --- |
| 1. | Вентильные головки |
| 2. | Расширительный бачок |
| 3. | Продувочный вентиль |
| 4. | Тройник |
| 5. | Конденсатный бачок |
| 6. | Корпус колонки |
| 7. | Шпиндели |
| 8. | Осветительное устройство |
| 9. | Стекло смотровое гладкое 340x34x17 ГОСТ1663-81 |

Осветительное устройство служит для просвечивания рабочей среды через щели в корусе указателя и надежного определения положения уровня. Для этой цели ставятся лампы накаливания мощностью не менее 100Вт.
    Действие сниженного указателя уровня гидростатического типа основано на принципе разности веса двух столбов жидкости:конденсата котловой воды и пара и специальной тяжелой жидкости, заливаемой в нижнюю часть петли. Тяжелая жидкость должна быть определенного удельного веса. Он определяется по специальной формуле. Для использования в этих указателях рекомендуются следующие тяжелые жидкости:
    - Смесь бромоформа и бензола.
    - Раствор четырехбромистого углерода в хлороформе.
    - Раствор четырехбромистого углерода и толуола. Меняя соотношения предлагаемых компонентов можно получить раствор жидкости желаемого удельного веса.
    С целью контрастного разделения жидкостей котловой воды и тяжелой жидкости последняя подкрашивается краской (шеллакрот или судан).

# Text boxes

ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

Тел/факс: (495) 231-36-71,

Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38

Интернет: http://www.techsteklo.ru

info@techsteklo.ru

Указатель уровня Т-30б

Указатели уровня Т-30б являются сниженными и предназначены для наблюдения за уровнем воды в барабане с места расположения пульта управления котлом или сосудом (т.е. дистанционно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      	Т-30б

| 1. Условный диаметр (Ду), мм | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Условное давление (Ру), МПа | 6,4 |  |
| 3. Рабочее давление (Рр), МПа | - |  |
| 4. Рабочая среда | конденсат-тяжелая жидкость |
| 5. Наибольшая температура среды, гр.С | 60 |  |
| 6. Видимое поле наблюдаемого уровня, мм (h) | 310 |  |
| 7. Строительная длина, мм (L) | 600 |  |
| 8. Масса, кг | 58,9 |  |